セルフダイアグノーシス（自己診断）機能

システムの異常を検出すると、そのダイアグコードを記憶するセルフダイアグノーシス（自己診断）機能を備えている。

ダイアグコードは、グローブボックス裏付近にあるダイアグモニタカブラ（6極）の［ABS－DNS］と［GND］間を接続することにより、ABS警告灯の点滅により読み取ることができる。

注意：走行状態（ホイールスピン等）によては、走行中のチェック（動的チェック）において、システム

異常を誤診断する場合がある。

車速が3km／h以上の場合は、ダイアグコードの表示を中断する。

| コード | 診 断 項 目 | 診 断 内 容 | フェイルセーフ 制御 | フェイルセーフ 制御解除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | システム正常 |  |  |
| 14 | ハイドロリックユニット （HU）油路系統 | ABS作動時に減圧不能（車輪ロック） | ソレノイドパルブリレーをOFF にして通常ブレーキシステム とする | IG・SW・OFF |
| （15） | Gセンサ系統 | 下記のいずれかの症状を検出 ①入力電圧が規定範囲外 ②入力信号異常によりセンサ固着を検出 |  | ①IG・SW・OFF ②車両走行中に、固着解 除を検出したとき |
| 16 | ストップランプスイッチ | IG端子電圧正常かつABS非作動時、STS端子の入力電圧が基準値外 |  | IG・SW・OFF |
|  | 入力回路系統 |  |  |  |
| 21 | 前・右 | ホイールスピード センサ系統 | センサ信号回路の断線 |  |  |
| 25 | 前・左 |  |  |  |  |
| 31 | 後・右 |  |  |  |  |
| 35 | 後・左 |  |  |  |  |
| 22 | 前・右 | ホイールスピード センサ系統又はセンサリング | センサのパルス信号が短絡又は連続して異常なパルス信号を検出 |  | センサのパルス信号が正 常に復起し、規定時間正 常を検出したとき |
| 26 | 前・左 |  |  |  |  |
| 32 | 後・右 |  |  |  |  |
| 36 | 後・左 |  |  |  |  |
| 41 | 前・右 | インレットソレノ イドバルブ系統 | ソレノイドバルブリレーON中、CPUのソレノイド出力とソレノイドモニタが一致しない |  | IG・SW・OFF |
| 42 |  | アウトレットソレ ノイドバルブ系統 |  |  |  |
| 45 | 前・左 | インレットソレノ イドバルブ系統 |  |  |  |
| 46 |  | アウトレットソレ ノイドバルブ系統 |  |  |  |
| 51 | 後・右 | インレットソレノ イドバルブ系統 |  |  |  |
| 52 |  | アウトレットソレ ノイドバルブ系統 |  |  |  |
| 55 | 後・左 | インレットソレノ イドバルブ系統 |  |  |  |
| 56 |  | アウトレットソレ ノイドバルブ系統 |  |  |  |
| 57 | コントローラ電源系統 | 走行時、コントローラ電源電圧が異常に低い |  | 正常電圧に復帰したとき |
| 63 | ソレノイドバルブリレー 系統 | CPUのソレノイドバルブリレー出力と ソレノイドバルブリレー出力モニタが 一致しない |  | IG・SW・OFF |
| 71 | コントローラ異常 | コントローラ内部の異常 |  |  |
| 常灯 | 電源系統 | コントローラ電源電圧が異常に高い |  | 正常電圧に復帰したとき |
|  | コントローラ不作動 | コントローラが作動していない |  |  |
| 注：（ ）付きのコードは4WD車に適用 |

ABS　ダイアグコード表